* PSpice Model Editor - Version 10.1.0

*$

*BeginSpec

*LS: +Vpwr=15 -Vpwr=-15 +Vout=14.800 -Vout=-14.800 +SR=4.0000E6 -SR=4.0000E6 Pd=67.300E-3

*OG: Cc=30.000E-12 Ib=100.00E-12 Av-dc=200.00E3 f-0db=5.5000E6 CMRR=31.600E3 Ibos=0 Vos=0

*OP: Phi=35

*MS: Ro-dc=.6 Ro-ac=.3 Ios=15.000E-3

*EndSpec

*BeginTrace

*LS: 0,1,1.0000E3,10.000E6,1,3,0,0,-1 (27)

*OG: 0,1,1,100.00E6,1,3,0,0,-1 (27)

*OP: 0,1,1,100.00E6,1,3,0,0,-1 (27)

*MS: 0,1,100,10.000E3,1,3,0,0,-1 (27)

*EndTrace

*BeginParam

*VC=0.99047 (1e-006,1e+030,0)

*VE=0.99047 (1e-006,1e+030,0)

*BF1=6e+005 (1e-030,1e+030,0)

*BF2=6e+005 (1e-030,1e+030,0)

*IS2=8e-016 (1e-030,1e+030,0)

*C2=3e-011 (1e-030,1e+030,0)

*CEE=0 (0,1e+030,0)

*GA=0.0010367 (1e-030,1e+030,0)

*GCM=3.2808e-008 (1e-030,1e+030,0)

*IEE=0.00012 (1e-030,1e+030,0)

*RC=964.58 (1e-030,1e+030,0)

*RE=533.5 (1e-030,1e+030,0)

*REE=1.6667e+006 (1e-030,1e+030,0)

*RP=14129 (1e-030,1e+030,0)

*C1=2.1422e-011 (1e-030,1e+030,0)

*RO1=0.3 (1e-030,1e+030,0)

*RO2=0.3 (1e-030,1e+030,0)

*GB=6430.5 (1e-030,1e+030,0)

*IS1=8e-016 (1e-030,1e+030,0)

*EndParam

*DEVICE=OP484TST,OPAMP,NPN,INT

* OP484TST operational amplifier "macromodel" subcircuit

* updated using Model Editor release 10.1.0 on 01/14/05 at 09:53

* The Model Editor is a PSpice product.

*

* connections:   non-inverting input

*                | inverting input

*                | | positive power supply

*                | | | negative power supply

*                | | | | output

*                | | | | |

.subckt OP484TST 1 2 3 4 5

*

c1   11 12 21.422E-12

c2    6  7 30.000E-12

dc    5 53 dy

de   54  5 dy

dlp  90 91 dx

dln  92 90 dx

dp    4  3 dx

egnd 99  0 poly(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5

fb    7 99 poly(5) vb vc ve vlp vln 0 643.05E6 -1E3 1E3 640E6 -640E6

ga    6  0 11 12 1.0367E-3

gcm   0  6 10 99 32.808E-9

iee  10  4 dc 120.00E-6

hlim 90  0 vlim 1K

q1   11  2 13 qx1

q2   12  1 14 qx2

r2    6  9 100.00E3

rc1   3 11 964.58

rc2   3 12 964.58

re1  13 10 533.50

re2  14 10 533.50

ree  10 99 1.6667E6

ro1   8  5 .3

ro2   7 99 .3

rp    3  4 14.129E3

vb    9  0 dc 0

vc    3 53 dc .99047

ve   54  4 dc .99047

vlim  7  8 dc 0

vlp  91  0 dc 15

vln   0 92 dc 15

.model dx D(Is=800.00E-18)

.model dy D(Is=800.00E-18 Rs=1m Cjo=10p)

.model qx1 NPN(Is=800.00E-18 Bf=600.00E3)

.model qx2 NPN(Is=800.0000E-18 Bf=600.00E3)

.ends

*$